Linderud Borettslag II

## BRANN og RØMNINGSVEIER

HVIS DET BRENNER:

- Sørg for å varsle andre i leiligheten slik at de kan komme seg ut.

- Varsle brannvesenet på telefon 110.
Oppgi nøyaktig adresse, inkludert etasje. Dette kan du også lære barna.

- Prøv å slukke.
Det er viktig å rette slukkemiddelet mot roten av flammen.

- Orientér brannvesenet når de kommer.
Si i fra dersom noen ikke har klart å komme seg ut av huset.

RØMNINGSVEIER:

- Normalt kan trappegangene benyttes for å komme seg ned og ut. Disse har nødlys i tilfelle strømbrudd. Det skal være fri passasje, uhindret av sykler, barnevogner o.l.

- I 4. og 8. etasje er det tverrganger mellom de tre trappegangene i hver blokk.
Forsøk en annen trappegang hvis det er for mye røyk der du er.

- Dersom leilighetens inngangsdør ikke kan nås, finnes i siste instans nødveier mellom leilighetene via balkongene.

- Endeleiligheter har luke i gulvet ved endeveggen og stige på veggen på balkongen under.

- Midtleilighetene har en luke i betongveggen mot motstående leilighet og oppgang.
Denne er dekket av en porøs plate på hver side som kan sparkes ut i nødstilfeller.

- HEISER skal ikke benyttes under brann.
Heissjakten kan være fylt av røyk, og heisen kan stanse slik at man ikke slipper ut.

- Brannvesenet anbefaler IKKE montering av branntau i så høye blokker som våre.

SLUKKING m.m.:

- BRANNSLANGE med vann finnes i hver leilighet: i skap under kjøkkenvask, eller på bad.
For vestibyle og inngang er det brannslange på første trappeavsats i hver oppgang.
Vann er fint til å slokke branner i møbler, papir og treverk med, men
husk at vann ikke må benyttes ved brann i fettgryter eller i væsker/kjemikalier.

- BRANNSLUKKER anbefales i hver leilighet. Som regel benyttes et 6 kilos pulverapparat.
Slike apparater må ettersees årlig, og etterfylles ved behov. Se anvisning på apparatene.

- LUKK dører og vinduer hvis brennede rom forlates, slik at brannen ikke får oksygen.
Dermed dempes / kveles den, og spredning begrenses.

- Ved brann i ELEKTRISKE apparater eller ledninger skal støpsel trekkes ut, eller strømmen slås av i sikringsskapet.

- BRANNVARSLER (røykvarsler) er påbudt, med minst én i hver leilighet.
Borettslaget har montert en optisk og en ionisk røykvarsler i hver leilighet først i 2006.
Disse har 10-års batteri. Husk kontroll månedlig: Trykk og hold knappen inntil varsellyd.
Ved defekt brannvarsler, kontakt vaktmester for utbytting.

| NØDTELEFONER: | BRANN | POLITI | LEGE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 112 | 113 |

Informasjon om brannvern: www.brannvernforeningen.no